中铁六物〔2014〕356号

关于印发《中铁六局集团有限公司

主要材料损耗率控制系数》的通知

集团公司所属各子分公司、指挥部：

为落实集团公司精细化管理，加强物资消耗管理，提升物资管理水平,提高企业经济效益，经集团公司专题会议批准,现将《中铁六局集团有限公司主要材料损耗率控制系数》印发给你们,望各单位强制执行、刚性管控，确保有效落实。

附件：1.编制说明

2.中铁六局集团有限公司主要材料损耗率控制系数

中铁六局集团有限公司

2014年10月14日

附件1

编制说明

一、编制依据

1.股份公司2014年度主要材料损耗率控制系数。

2.《中铁六局集团有限公司物资管理办法》（中铁六物〔2014〕201号）。

3.《中铁六局集团有限公司物资成本管理办法》（中铁六物〔2014〕199号）。

4.开展主要材料损耗率调查，各子分公司物资管理部门提供的项目部主要材料损耗系数。

二、编制原则

主要材料损耗率控制系数遵循“集中发布、强制执行、刚性管控、超限报批”的原则。

三、适用范围

本控制系数适用于集团公司范围内各施工项目所用主要材料。

四、使用说明

1.本次发布的内部限价从工程专业分路基工程、桥涵(含制梁)工程、隧道工程、轨道工程、通信信号工程、电力牵引供电工程、房建工程、临时工程等八个专业，其它专业可参照已发布专业的类似子目执行。

2.本控制系数自发布之日起施行，此损耗率控制系数作为工程项目物资计划提报、劳务分包合同的物资消耗系数和物资发放、核算、分析与考核的依据，所有工程项目必须执行且不得超过本控制系数，不允许出现落实不到位、执行不彻底等情况。

3.各单位在执行本控制系数时，应按照以下规定执行。

⑴消耗量=设计数量×（1+损耗率）

⑵钢绞线、冷拔低碳钢丝、预应力粗钢筋若设计重量不包括锚固长度和工作长度的重量，则损耗率为3%。

⑶桩基砼消耗量已含扩孔和桩头砼。

⑷预制预应力箱梁、T梁混凝土、现浇预应力箱梁混凝土消耗量=（设计体积-波纹管体积-钢筋体积）×（1+损耗率）。

4.各项目部在施工生产中实际损耗率超过本系数后，子分公司必须进行现场实地调查，形成专门报告并附相关计算资料向集团公司物资管理部提出申请，经集团公司批准后执行。

5.在执行过程中，各单位要积极深入现场，不断归集整理损耗率控制系数等数据，掌握控制系数实施情况，并及时向集团公司物资管理部反馈，依据现场实际情况调查研究后进行控制系数的修改和增加。

6.工程项目主要物资损耗率控制系数为企业商业机密，任何人和机构不得外传，违反者将追究其责任。

7.本限价以手册和网络版（http://61.237.224.88/和中铁六局物资网www.wm.grsg.com.cn）公布。

8.本控制系数由集团公司物资管理部负责解释。

附件2

中铁六局集团有限公司

主要材料损耗率控制系数

一、路基工程

| 编号 | 名 称 | 计量单位 | 场内运输及操作损耗(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-001 | 现浇有筋混凝土 | m3 | 0.0 |  |
| 02-002 | 预制有筋混凝土 | m3 | 0.0 |  |
| 02-003 | 预应力混凝土管桩 | m3 | 1.0 |  |
| 02-004 | 钢筋混凝土方桩 | m3 | 1.0 |  |
| 02-005 | 砂砾石 | m3 | 5.0 | 消耗量=设计断面压实体积*（1+损耗率） |
| 02-006 | A B组填料 | m3 | 8.0 | 消耗量=设计断面压实体积*（1+损耗率） |
| 02-007 | 级配碎石 | m3 | 10.0 | 消耗量=设计断面压实体积*（1+损耗率） |
| 02-008 | 碎石道碴、卵石道碴、天然级配道碴 | m3 | 1.0 |  |
| 02-009 | CFG桩 | m3 | 5.0 |  |
| 02-010 | 水泥搅拌桩 | kg | 2.0 |  |
| 02-011 | 旋喷桩 | kg | 2.0 |  |
| 02-012 | 粉喷桩 | kg | 5.0 |  |
| 02-013 | 挤密砂 | m3 | 5.0 |  |
| 02-014 | 水泥土挤密桩 | kg | 2.0 |  |
| 02-015 | 碎石桩 | m3 | 5.0 |  |
| 02-016 | 振动沉管桩 | m3 | 1.0 |  |
| 02-017 | 袋装砂井 | m3 | 5.0 |  |
| 02-018 | 注浆（地下岩溶处理） | kg | 2.0 |  |
| 02-019 | 黏土、砂黏土、膨润土、熟石膏 | m3 | 5.0 |  |
| 02-020 | 白灰 | kg | 3.0 |  |
| 02-021 | 片石 | m3 | 2.0 |  |
| 02-022 | 抛填片石 | m3 | 8.0 |  |
| 02-023 | 浆砌片石 | m3 | 10.0 |  |
| 02-024 | 浆砌块石 | m3 | 5.0 |  |
| 02-025 | 塑料排水板 | m | 2.0 |  |
| 02-026 | 土工布、复合土工膜 | m2 | 2.0 |  |
| 02-027 | 土工格栅、土工网垫、土工织物 | m2 | 2.0 |  |
| 02-028 | 土工格室 | m2 | 3.0 |  |

二、桥涵(含制梁)工程

| 编号 | 名 称 | 计量单位 | 场内运输及操作损耗(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-001 | I级盘条 | T | 0.5 |  |
| 03-002 | I级圆钢 | T | 0.5 |  |
| 03-003 | 螺纹钢 套筒连接 | T | 1.0 |  |
| 03-004 | 螺纹钢 搭接连接 | T | 1.5 | 钢筋含搭接 |
| 03-005 | 钢绞线 | T | 1.6 | 钢绞线、冷拔低碳钢丝、预应力粗钢筋若设计重量不包括锚固长度和工作长度的重量，则损耗率为3%。 |
| 03-006 | 冷拔低碳钢丝 | T | 1.6 |  |
| 03-007 | 预应力粗钢筋 | T | 1.6 |  |
| 03-008 | 钢带（波纹管） | T | 2.6 |  |
| 03-009 | 钢板、工钢、扁钢、槽钢、角钢 | T | 1.6 |  |
| 03-010 | 各型钢管 | T | 1.6 |  |
| 03-011 | 其它型钢 | T | 2.1 |  |
| 03-012 | 钢筋、型钢制成小型品成品及半成品 |  | 0.5 | 按结构长度计算 |
| 03-013 | 铸铁栏杆、铸铁花纹板、铁盖板 |  | 1.0 |  |
| 03-014 | 现浇无筋混凝土 | m3 | 1.0 |  |
| 03-015 | 现浇有筋混凝土 | m3 | 0.0 |  |
| 03-016 | 预制有筋混凝土 | m3 | 0.0 |  |
| 03-017 | 挖孔桩桩基混凝土 | m3 | 5.0 |  |
| 03-018 | 冲击钻桩基水封混凝土（陆上） | m3 | 8.0 |  |
| 03-019 | 旋转钻桩基水封混凝土（陆上） | m3 | 6.0 |  |
| 03-020 | 旋挖钻桩基水封混凝土（水中） | m3 | 15.0 |  |
| 03-021 | 承台、墩台用混凝土 | m3 | 0.0 |  |
| 03-022 | 框构桥、框构涵用混凝土 | m3 | 0.0 |  |
| 03-023 | 桥面系用混凝土 | m3 | 1.0 |  |
| 03-024 | 混凝土用散装水泥 | T | 1.0 |  |
| 03-025 | 混凝土用散装粉煤灰 | T | 1.0 |  |
| 03-026 | 混凝土用散装矿粉 | T | 1.0 |  |
| 03-027 | 混凝土用外加剂 | T | 2.0 |  |
| 03-028 | 混凝土用河砂 | T | 3.0 |  |
| 03-029 | 混凝土用碎石 | T | 3.0 |  |
| 03-030 | 混凝土用钢纤维 | Kg | 3.0 |  |
| 03-031 | 桥涵砂浆用水泥 | Kg | 1.0 |  |
| 03-032 | 桥涵砂浆用砂 | Kg | 3.0 |  |
| 03-033 | 混凝土管 | m3 | 1.0 |  |
| 03-034 | 预应力（钢筋）混凝土管、钢筋混凝土板 | m3 | 1.0 |  |
| 03-035 | 混凝土小型构件 | m3 | 0.5 |  |
| 03-036 | 钢筋混凝土管套 | m3 | 3.0 |  |
| 03-037 | 滑石粉、铝粉、氯化钙、硫酸、防水粉 | Kg | 2.0 |  |
| 03-038 | 橡胶止水带、膨胀橡胶条、橡胶海绵条 | m | 2.0 |  |
| 03-039 | 橡胶管、塑料管 | m | 3.0 |  |
| 03-040 | 塑料布 | m2 | 1.0 |  |
| 03-041 | 塑料板材、塑料拉筋带 | m2 | 5.0 |  |
| 03-042 | 塑料排水板 | m | 2.0 |  |
| 03-043 | 塑料软板 | m2 | 2.0 |  |
| 03-044 | 聚四氟乙烯滑板、滑块 | m2 | 8.0 |  |
| 03-045 | 聚乙烯(PE)排水管 | m | 2.0 |  |
| 03-046 | 各类橡胶支座 | 个 | 0.0 |  |
| 03-047 | 防水涂料 | Kg | 3.0 |  |
| 03-048 | 环氧树脂涂料 | Kg | 5.0 |  |
| 03-049 | 塑料编织袋 | 条 | 1.0 |  |
| 03-050 | 草袋、草绳 | 条 | 4.0 |  |
| 03-051 | 焊条、焊丝 | Kg | 4.0 |  |
| 03-052 | 绑丝 | Kg | 8.0 |  |
| 03-053 | 预应力管道压浆 | m3 | 10.0 |  |
| 03-054 | 高强螺栓 | 套 | 1.0 |  |
| 03-055 | 钢丝绳 | T | 2.1 |  |
| 03-056 | 各型锚具 | 套 | 0.0 |  |
| 03-057 | 预埋件 | 个 | 0.0 |  |
| 03-058 | 防水材料 | m2 | 2.0 |  |

三、隧道工程

| 序号 | 名 称 | 计量单位 | 场内运输及操作损耗(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-001 | I级盘条 | T | 0.5 |  |
| 04-002 | I级圆钢 | T | 0.5 |  |
| 04-003 | 螺纹钢 搭接连接 | T | 1.5 | 钢筋含搭接 |
| 04-004 | 钢绞线 | T | 3.0 |  |
| 04-005 | 各种锚杆 | T | 1.5 |  |
| 04-006 | 钢板、工钢、扁钢、槽钢、角钢、钢管 | T | 1.6 |  |
| 04-007 | C25支护、喷射混凝土 | m3 | 22.0 |  |
| 04-008 | C25钢纤维混凝土 | m3 | 15.0 |  |
| 04-009 | 隧道衬砌混凝土单线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩 | m3 | 20.0 |  |
| 04-010 | 隧道衬砌混凝土单线Ⅳ级围岩 | m3 | 12.0 |  |
| 04-011 | 隧道衬砌混凝土单线Ⅴ、Ⅵ级围岩 | m3 | 10.0 |  |
| 04-012 | 隧道衬砌混凝土双线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩 | m3 | 20.0 | 含公路隧道 |
| 04-013 | 隧道衬砌混凝土双线Ⅳ级围岩 | m3 | 10.0 | 含公路隧道 |
| 04-014 | 隧道衬砌混凝土双线Ⅴ、Ⅵ级围岩 | m3 | 8.0 | 含公路隧道 |
| 04-015 | 明洞混凝土 | m3 | 1.0 |  |
| 04-016 | 仰拱用混凝土 | m3 | 0.5 |  |
| 04-017 | 水沟、电缆槽、盖板用混凝土 | m3 | 0.5 |  |
| 04-018 | 混凝土用散装水泥 | T | 1.0 |  |
| 04-019 | 混凝土用散装粉煤灰 | T | 1.0 |  |
| 04-020 | 混凝土用散装矿粉 | T | 1.0 |  |
| 04-021 | 混凝土用外加剂 | Kg | 2.0 |  |
| 04-022 | 混凝土用河砂 | T | 3.0 |  |
| 04-023 | 混凝土用碎石 | T | 3.0 |  |
| 04-024 | 喷射混凝土用袋装水泥 | T | 1.0 |  |
| 04-025 | 混凝土用各项外加剂 | Kg | 2.0 |  |
| 04-026 | 非混凝土用袋装水泥 | T | 1.0 |  |
| 04-027 | 隧道防水板 | m2 | 6.0 |  |
| 04-028 | 土工布 | m2 | 2.0 |  |
| 04-029 | 盲沟塑料管 | m | 4.0 |  |
| 04-030 | 橡胶止水带 | m | 4.0 |  |
| 04-031 | 透水软管 | m | 4.0 |  |
| 04-032 | 防水卷材 | m2 | 2.0 |  |
| 04-033 | 炸药 | Kg | 1.0 |  |
| 04-034 | 雷管 | 发 | 2.0 |  |
| 04-035 | 导火索 | m | 3.0 |  |
| 04-036 | 导爆索 | m | 3.0 |  |
| 04-037 | 片石 | m3 | 10.0 |  |
| 04-038 | 电线 | m | 1.0 |  |
| 04-039 | 电缆 | m | 1.0 |  |

四、轨道工程

| 编号 | 名 称 | 计量单位 | 场内运输及操作损耗(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05-001 | I级盘条 | T | 0.5 |  |
| 05-002 | I级圆钢 | T | 0.5 |  |
| 05-003 | 螺纹钢 套筒连接 | T | 1.0 |  |
| 05-004 | 螺纹钢 搭接连接 | T | 1.5 | 钢筋含搭接 |
| 05-005 | 钢绞线 | T | 1.6 |  |
| 05-006 | 钢板、工钢、扁钢、槽钢、角钢 | T | 1.6 |  |
| 05-007 | 各型钢管 | T | 1.6 |  |
| 05-008 | 钢轨25m | 根 | 0.0 |  |
| 05-009 | 钢轨（站线） | 根 | 0.0 |  |
| 05-010 | 旧轨（用于工程的截断轨） | 根 | 0.0 |  |
| 05-011 | 接头夹板 | 块 | 0.0 |  |
| 05-012 | 接头螺栓带帽 | 套 | 1.0 |  |
| 05-013 | 弹簧垫圈 | 个 | 2.0 |  |
| 05-014 | 木枕I类、木枕II类 | 根 | 0.0 |  |
| 05-015 | 木岔枕 | 根 | 0.0 |  |
| 05-016 | 铁垫板 | 块 | 0.0 |  |
| 05-017 | 道钉 | 个 | 0.8 |  |
| 05-018 | 道钉16×16×15 | 个 | 0.8 |  |
| 05-019 | 混凝土枕、桥枕 | 根 | 0.3 |  |
| 05-020 | 混凝土宽枕、岔枕 | 根 | 0.3 |  |
| 05-021 | 螺旋道钉带帽 | 套 | 1.0 |  |
| 05-022 | 平垫圈 | 个 | 2.0 |  |
| 05-023 | 中间扣板 | 块 | 0.3 |  |
| 05-024 | 普通铁座、加宽铁座 | 块 | 0.3 |  |
| 05-025 | 绝缘缓冲片（普、宽） | 块 | 1.0 |  |
| 05-026 | 绝缘缓冲垫板 | 块 | 0.3 |  |
| 05-027 | 轨底衬垫 | 块 | 0.3 |  |
| 05-028 | 轨距挡板 | 块 | 0.3 |  |
| 05-029 | 挡板座 | 块 | 0.3 |  |
| 05-030 | 弹条（12.5m、25m用、A型、B型）） | 个 | 0.3 |  |
| 05-031 | 防爬器 | 个 | 0.0 |  |
| 05-032 | 轨距杆 | 个 | 0.0 |  |
| 05-033 | 铁座 | 块 | 0.3 |  |
| 05-034 | 防爬支撑 | 套 | 1.0 |  |
| 05-035 | 反光标志 | 个 | 0.3 |  |
| 05-036 | 轨撑 | 个 | 0.1 |  |
| 05-037 | 锚固用硫磺 | kg | 1.5 |  |
| 05-038 | 锚固用石蜡 | kg | 2.5 |  |
| 05-039 | 盾构区间用混凝土 | m3 | 1.0 |  |
| 05-040 | 军用梁 |  | 0.0 |  |
| 05-041 | 万能杆件 |  | 0.5 |  |
| 05-042 | 万能杆件紧固件、军用梁栓销（岸上） |  | 1.5 |  |
| 05-043 | 万能杆件紧固件、军用梁栓销（水上） |  | 2.0 |  |
| 05-044 | 铸铁栏杆、铸铁花纹板、铁盖板 |  | 1.0 |  |
| 05-045 | 现浇无筋混凝土 | m3 | 1.0 |  |
| 05-046 | 现浇有筋混凝土 | m3 | 0.0 |  |
| 05-047 | 桥面系用混凝土 | m3 | 1.0 |  |
| 05-048 | 预应力混凝土管桩 | m3 | 1.0 |  |
| 05-049 | 钢筋混凝土方桩 | m3 | 1.0 |  |
| 05-050 | 预应力（钢筋）混凝土管、钢筋混凝土板 | m3 | 1.0 |  |
| 05-051 | 混凝土小型构件 | m3 | 0.5 |  |
| 05-052 | 钢筋混凝土管套 | m3 | 3.0 |  |
| 05-053 | 电力电缆 | m | 1.0 |  |
| 05-054 | 架空电缆 | m | 0.7 |  |
| 05-055 | 绝缘子、瓷横担、电磁制品 | 个 | 1.5 |  |

五、通信、信号工程

| 编号 | 名 称 | 计量单位 | 场内运输及操作损耗(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-001 | 预应力混凝土电杆 | 根 | 0.5 |  |
| 06-002 | 预应力混凝土支柱、信号机柱 | 根 | 1.0 |  |
| 06-003 | 单模光缆 | 米 | 0.5 |  |
| 06-004 | 管道光缆 | 米 | 1.0 |  |
| 06-005 | 管道光缆 | 米 | 1.5 |  |
| 06-006 | 管道光缆 | 米 | 1.5 |  |
| 06-007 | 架空光缆 | 米 | 0.7 |  |
| 06-008 | 埋设长途电缆 | 米 | 0.5 |  |
| 06-009 | 埋设管道长途电缆 | 米 | 1.5 |  |
| 06-010 | 埋设地区电缆 | 米 | 0.5 |  |
| 06-011 | 埋设管道地区电缆 | 米 | 1.5 |  |
| 06-012 | 埋设架空地区电缆 | 米 | 1.0 |  |
| 06-013 | 电缆、光缆接头盒 | 米 | 1.0 |  |
| 06-014 | 信号电缆 | 百米 | 1.0 |  |
| 06-015 | 钢轨道岔连接线 | 根 | 1.0 |  |
| 06-016 | 型钢、钢板（四电、机械） | t | 2.5 |  |
| 06-017 | 电线套管、铅套管、铜铝管、带材 | 米 | 1.0 |  |
| 06-018 | 焊接钢管、镀锌钢管（给水） | 米 | 1.5 |  |
| 06-019 | 管箍、护口、锁紧螺母、管卡等管件 | 个 | 3.0 |  |
| 06-020 | 垫圈、弹簧垫圈、平垫圈、双层弹簧垫圈、铁线钉、圆钉、木螺钉、冲钉、扒锯钉、锯条、夹子、卡子等五金 | 个 | 2.0 |  |
| 06-021 | 螺母、螺栓、垫圈、弹簧垫圈等紧固件及穿钉 | 个 | 2.0 |  |
| 06-022 | 六角头螺栓带帽、花篮螺栓、地脚螺栓、沉头螺丝、钢垫圈 | 百个 | 0.9 |  |
| 06-023 | 金具（耐张拉悬垂、耐张拉接管、卡接线夹压接线夹、并联板等） | 百个 | 0.5 |  |
| 06-024 | 预应力混凝土支柱、信号机柱 | m3 | 1.0 |  |
| 06-025 | 木电杆、木横担、横木桩木（四电） | 根 | 0.1 |  |
| 06-026 | 脚手杆 | 根 | 3.0 |  |

六、电力、牵引供电工程

| 编号 | 名 称 | 计量 单位 | 场内运输及操作损耗(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-001 | 预应力混凝土电杆 | 根 | 0.5 |  |
| 07-002 | 预应力混凝土支柱、信号机柱 | 根 | 1.0 |  |
| 07-003 | 控制电缆 | 百米 | 1.5 |  |
| 07-004 | 各型号电力电缆 | 百米 | 1.0 |  |
| 07-005 | 埋式电缆 | m | 0.5 |  |
| 07-006 | 管道电缆 | m | 1.5 |  |
| 07-007 | 架空电缆 | m | 0.7 |  |
| 07-008 | 控制电缆头套管 | 个 | 1.5 |  |
| 07-009 | 热缩式电缆终端头 | 套 | 1.0 |  |
| 07-010 | 杆上五金件 | 套 | 0.5 |  |
| 07-011 | 架铝锌钢绞线 | 条公里 | 1.0 |  |
| 07-012 | 架设铜导线线 | 条公里 | 1.0 |  |
| 07-013 | 电缆、光缆接头盒 | 米 | 1.0 |  |
| 07-014 | 木电杆、木横担、横木桩木（四电） | 根 | 0.1 |  |
| 07-015 | 脚手杆 | 根 | 3.0 |  |

七、房建工程

| 编号 | 名 称 | 计量单位 | 场内运输及操作损耗(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-001 | I级盘条 | T | 0.5 |  |
| 01-002 | I级圆钢 | T | 0.5 |  |
| 01-003 | 螺纹钢 搭接连接 | T | 1.5 | 钢筋含搭接 |
| 01-004 | 钢绞线 | T | 1.6 | 若设计重量不包括锚固长度和工作长度的重量，则损耗率为3%。 |
| 01-005 | 冷拔低碳钢丝 | T | 1.6 |  |
| 01-006 | 预应力粗钢筋 | T | 1.6 |  |
| 01-007 | 钢带（波纹管） | T | 2.6 |  |
| 01-008 | 高强螺栓 | 套 | 1.0 |  |
| 01-009 | 钢板、工钢、扁钢、槽钢、角钢 | T | 1.6 |  |
| 01-010 | 各型钢管 | T | 1.6 |  |
| 01-011 | 钢丝绳 | T | 2.1 |  |
| 01-012 | 预埋件 | 个 | 0.0 |  |
| 01-013 | 钢筋、型钢制成小型品成品及半成品 | 个 | 0.5 | 按结构长度计算 |
| 01-014 | 现浇钢筋混凝土(地面、柱、梁、桩、板) | m3 | 0.0 |  |
| 01-015 | 现浇钢筋混凝土(滑模、接头灌缝) | m3 | 0.0 |  |
| 01-016 | 现浇商品混凝土(滑模、接头灌缝) | m3 | 0.5 |  |
| 01-017 | 路面沥青混凝土 | m3 | 0.0 |  |
| 01-018 | 屋面泡沫加气混凝土 | m3 | 0.5 |  |
| 01-019 | 防腐工程用水玻璃耐酸混凝土 | m3 | 0.5 |  |
| 01-020 | 屋面用焦渣混凝土 | m3 | 0.5 |  |
| 01-021 | 屋面、板用粉煤灰陶粒混凝土 | m3 | 0.5 |  |
| 01-022 | 各类混凝土管、钢筋混凝土管 | m | 0.5 |  |
| 01-023 | 钢筋混凝土企口管 | m | 0.5 |  |
| 01-024 | 混凝土小型构件 | m3 | 0.5 |  |
| 01-025 | 钢筋混凝土管套 | m3 | 3.0 |  |
| 01-026 | 预应力（钢筋）混凝土方桩、底盘、卡盘 | m3 | 1.0 |  |
| 01-027 | 池、地坪用沥青砂浆 | m3 | 1.0 |  |
| 01-028 | 砌筑砂浆 | m3 | 2.0 |  |
| 01-029 | 水泥砂浆（抹刷面、墙裙、梁柱、腰线、挑檐、抹天棚、墙面） | m3 | 2.0 |  |
| 01-030 | 水泥砂浆（地面、屋面、楼地面） | m3 | 1.0 |  |
| 01-031 | 水泥砂浆(砌筑、勾缝、抹面） | m3 | 2.0 |  |
| 01-032 | 房建砂浆用水泥 | Kg | 1.0 |  |
| 01-033 | 房建砂浆用砂 | Kg | 3.0 |  |
| 01-034 | 水泥（管道接口、机械管线用） | Kg | 5.0 |  |
| 01-035 | 袋装水泥 | Kg | 2.0 |  |
| 01-036 | 大理石板、人造大理石板 | m2 | 1.0 |  |
| 01-037 | 青（红）砖（基础墙、地面、屋面） | 千块 | 0.5 |  |
| 01-038 | 砖柱 | 千块 | 3.0 |  |
| 01-039 | 各类地坪用砖 | 千块 | 1.0 |  |
| 01-040 | 砌块 | m3 | 2.0 |  |
| 01-041 | 瓷砖、面砖、缸砖 | m2 | 2.0 |  |
| 01-042 | 水磨石、大理石、花岗石 | m2 | 1.5 |  |
| 01-043 | 玻璃砖、玻璃钢瓦 | m2 | 3.0 |  |
| 01-044 | 天然砂、碎石、石英砂 | Kg | 3.0 |  |
| 01-045 | 水泥、防水粉、生石膏 | Kg | 1.0 |  |
| 01-046 | 水泥花砖、硬木地板 | m2 | 2.0 |  |
| 01-047 | 软木瓦、岩棉瓦、矿棉瓦、塑料瓦、石棉绒 | 块 | 3.0 |  |
| 01-048 | 石棉板、橡胶石棉板、保温石棉板、石棉水泥板 | 块 | 6.0 |  |
| 01-049 | 白石子、踏步石、钢丝网 | Kg | 4.0 |  |
| 01-050 | 乱毛石、方整石、碎大理石 | m3 | 1.0 |  |
| 01-051 | 防水材料 | m2 | 2.0 |  |
| 01-052 | 防水涂料 | Kg | 3.0 |  |
| 01-053 | 滑石粉(油漆用) | Kg | 5.0 |  |
| 01-054 | 防水卷材、纸、光蜡 | m2 | 1.0 |  |
| 01-055 | 普通平板玻璃 | m2 | 10.0 |  |
| 01-056 | 壁纸 | m2 | 8.0 |  |
| 01-057 | 电焊条 | Kg | 8.0 |  |
| 01-058 | 108胶、腻子、油腻子 | Kg | 5.0 |  |
| 01-059 | 色粉(包括颜色)、白水泥 | Kg | 3.0 |  |
| 01-060 | 铁丝、小五金(成品) | Kg | 1.0 |  |
| 01-061 | 金属管材 | m | 3.0 |  |
| 01-062 | 木材门窗框、扇料、门心板 | 樘 | 6.0 |  |
| 01-063 | 金属压条、压板 | m | 2.0 |  |
| 01-064 | 木材装饰条 | m | 3.0 |  |
| 01-065 | 轻钢龙骨、木质龙骨 | m | 4.0 |  |
| 01-066 | 铝合金龙骨 | m | 4.0 |  |
| 01-067 | 木材平板、企口板、毛板 | m2 | 10.0 |  |
| 01-068 | 胶合板、纤维板、吸音板 | m2 | 3.0 |  |
| 01-069 | 刨花板、大芯板 | m2 | 3.5 |  |
| 01-070 | 水泥板、石膏板、珍珠岩板、泡沫板 | m2 | 5.0 |  |
| 01-071 | 铝扣板、铝塑板、镜面不锈钢 | m2 | 5.0 |  |
| 01-072 | 密封胶、塑料槽、管类 | m | 5.0 |  |
| 01-073 | 金属板材、木螺钉、圆钉 | Kg | 4.0 |  |
| 01-074 | 金属管件 | 个 | 0.5 |  |
| 01-075 | 一般灯具及部件 | 个 | 1.2 |  |
| 01-076 | T型接口钢套环 | 套 | 0.5 |  |
| 01-077 | 洁具 | 个 | 0.8 |  |
| 01-078 | 铸铁管、泄水管、井壁管、管件、螺纹阀门 | 个 | 1.0 |  |
| 01-079 | 油漆（刷涂） | Kg | 2.0 |  |
| 01-080 | 油漆（喷涂） | Kg | 8.0 |  |
| 01-081 | 防锈漆 | Kg | 5.0 |  |
| 01-082 | 过氯乙烯底漆（喷涂） | Kg | 8.0 |  |
| 01-083 | 环氧树脂 | Kg | 2.0 |  |
| 01-084 | 石油沥青玛蹄脂 | Kg | 4.0 |  |
| 01-085 | 稀释剂、油漆溶剂 | Kg | 8.0 |  |
| 01-086 | 汽油、柴油、机油、防腐油、亚麻油、清油、熟桐油 | Kg | 1.5 |  |
| 01-087 | 沥青 | Kg | 3.0 |  |
| 01-088 | 煤焦油、易干油 | Kg | 3.0 |  |
| 01-089 | 变压器油 | Kg | 1.8 |  |
| 01-090 | 纱包线、母线 | Kg | 3.0 |  |
| 01-091 | 连接塞（塑料） | Kg | 1.0 |  |
| 01-092 | 铝粉、氯化钙、硫酸、防水粉 | Kg | 2.0 |  |
| 01-093 | 四氯化碳 | Kg | 3.0 |  |
| 01-094 | 蒸馏水 | Kg | 8.0 |  |
| 01-095 | 橡胶止水带、膨胀橡胶条、橡胶海绵条 | m | 2.0 |  |
| 01-096 | 橡胶板、橡胶垫 | m2 | 1.0 |  |
| 01-097 | 石棉粉（灰）、铸石粉 | Kg | 5.0 |  |
| 01-098 | 橡胶管、塑料管 | m | 3.0 |  |
| 01-099 | 玻璃、泡沫玻璃板 |  | 8.0 |  |
| 01-100 | 玻璃瓦 |  | 6.0 |  |
| 01-101 | 玻璃制品 |  | 5.0 |  |
| 01-102 | 塑料制品 |  | 1.0 |  |
| 01-103 | 塑料布 | m2 | 1.0 |  |
| 01-104 | 塑料板材、塑料拉筋带 | m2 | 5.0 |  |
| 01-105 | 塑料软板 | m2 | 2.0 |  |
| 01-106 | 聚四氟乙烯滑板、滑块 |  | 8.0 |  |
| 01-107 | 环氧酚醛玻璃钢 |  | 8.0 |  |
| 01-108 | 聚乙烯(PE)排水管 | m | 2.0 |  |
| 01-109 | 粘结剂、胶水 | Kg | 5.0 |  |
| 01-110 | 环氧树脂涂料 | Kg | 5.0 |  |
| 01-111 | 聚氯乙烯油膏 | Kg | 2.5 |  |
| 01-112 | 大白粉、刷墙粉 | Kg | 6.0 |  |
| 01-113 | 漂白粉 | Kg | 2.0 |  |
| 01-114 | 麻布 | Kg | 8.0 |  |
| 01-115 | 麻筋、麻丝、麻刀 | Kg | 1.0 |  |
| 01-116 | 油麻 | Kg | 5.0 |  |
| 01-117 | 油毡 | m2 | 1.0 |  |
| 01-118 | 中碱玻璃纤维布、玻璃丝布 | Kg | 8.0 |  |
| 01-119 | 玻璃棉毡、毛毡 | m2 | 3.0 |  |
| 01-120 | 塑料编织袋 | 条 | 1.0 |  |
| 01-121 | 草袋、草绳 | 条 | 4.0 |  |
| 01-122 | 稻壳、稻草 | Kg | 2.0 |  |
| 01-123 | 焊条、焊丝 | Kg | 4.0 |  |
| 01-124 | 绑丝 | Kg | 8.0 |  |
| 01-125 | 软木板（管道用） | m2 | 5.0 |  |
| 01-126 | 软木板（设备用） | m2 | 10.0 |  |
| 01-127 | 原木、锯木、桩木、垫木、圆木台、护口 |  | 4.0 |  |
| 01-128 | 脚手杆 | 根 | 3.0 |  |
| 01-129 | 木条、木柴 | Kg | 3.0 |  |
| 01-130 | 木丝板 | m2 | 3.0 |  |

八、临时工程

| 编号 | 名 称 | 计量单位 | 场内运输及操作损耗(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-001 | I级盘条 | T | 0.5 |  |
| 10-002 | I级圆钢 | T | 0.5 |  |
| 10-003 | 螺纹钢 套筒连接 | T | 1.0 |  |
| 10-004 | 螺纹钢 搭接连接 | T | 1.5 | 钢筋含搭接 |
| 10-005 | 钢绞线 | T | 1.6 | 若设计重量不包括锚固长度和工作长度的重量，则损耗率为3%。 |
| 10-006 | 冷拔低碳钢丝 | T | 1.6 |  |
| 10-007 | 预应力粗钢筋 | T | 1.6 |  |
| 10-008 | 钢带（波纹管） | T | 2.6 |  |
| 10-009 | 高强螺栓 | 套 | 1.0 |  |
| 10-010 | 钢板、工钢、扁钢、槽钢、角钢 | T | 1.6 |  |
| 10-011 | 各型钢管 | T | 1.6 |  |
| 10-012 | 钢丝绳 | m | 2.1 |  |
| 10-013 | 其它型钢 | T | 2.1 |  |
| 10-014 | 型钢、钢板（四电、机械） | T | 2.5 |  |
| 10-015 | 钢筋、型钢制成小型品成品及半成品 | 个 | 0.5 | 按结构长度计算 |
| 10-016 | 钢丝网 | m2 | 3.0 |  |
| 10-017 | 铆钉 | 百个 | 3.0 |  |
| 10-018 | 垫圈、弹簧垫圈、平垫圈、双层弹簧垫圈、铁线钉、圆钉、木螺钉、冲钉、扒锯钉、锯条、夹子、卡子等五金 | 百个 | 2.0 |  |
| 10-019 | 螺母、螺栓、垫圈、弹簧垫圈等紧固件及穿钉 | 百个 | 2.0 |  |
| 10-020 | 六角头螺栓带帽、花篮螺栓、地脚螺栓、沉头螺丝、钢垫圈 | 百个 | 0.9 |  |
| 10-021 | 金具（耐张拉悬垂、耐张拉接管、卡接线夹压接线夹、并联板等） | 百个 | 0.5 |  |
| 10-022 | 桩箍、桩靴 | 百个 | 1.0 |  |
| 10-023 | 水上铺筑结构用螺丝带帽 | 百个 | 3.0 |  |
| 10-024 | 普通精制钩头、U型、高强度等螺栓带帽 | 百个 | 0.5 |  |
| 10-025 | 垫铁 | 块 | 0.3 |  |
| 10-026 | 不锈钢板、紫铜板 | Kg | 5.0 |  |
| 10-027 | 锚环、锚栓 | 个 | 0.5 |  |
| 10-028 | 军用梁 | 块 | 0.0 |  |
| 10-029 | 万能杆件 | 根 | 0.5 |  |
| 10-030 | 万能杆件紧固件、军用梁栓销（岸上） | 个 | 1.5 |  |
| 10-031 | 万能杆件紧固件、军用梁栓销（水上） | 个 | 2.0 |  |
| 10-032 | 铸铁栏杆、铸铁花纹板、铁盖板 |  | 1.0 |  |
| 10-033 | 电线套管、铅套管、铜铝管、带材 | m | 1.0 |  |
| 10-034 | 焊接钢管、镀锌钢管（给水） | m | 1.5 |  |
| 10-035 | 铸铁管、泄水管、井壁管、管件、螺纹阀门 | 个 | 1.0 |  |
| 10-036 | 刺铁丝 |  | 2.0 |  |
| 10-037 | 钢纤维 | Kg | 3.0 |  |
| 10-038 | 裸导线（铜线、铝线、钢线等） | m | 1.0 |  |
| 10-039 | 绝缘导线（橡皮线、塑料线、铅皮线、软花线 | m | 2.0 |  |
| 10-040 | 硬母线 | m | 2.0 |  |
| 10-041 | 电力电缆 | m | 1.0 |  |
| 10-042 | 埋式电缆 | m | 0.5 |  |
| 10-043 | 管道电缆 | m | 1.5 |  |
| 10-044 | 架空电缆 | m | 0.7 |  |
| 10-045 | 配线、连接电缆及导线、配线用电力光缆 | m | 2.0 |  |
| 10-046 | 绝缘子、瓷横担、电磁制品 | 个 | 1.5 |  |
| 10-047 | 水银灯泡、荧光灯等 | 个 | 1.5 |  |
| 10-048 | 白炽灯泡 | 个 | 3.0 |  |
| 10-049 | 开关、刀闸、保险器、插头、灯头、照明灯、电工零小器件及产品 | 个 | 1.0 |  |
| 10-050 | 煤、焦炭 | Kg | 5.0 |  |
| 10-051 | 青（红）砖 | 千块 | 0.5 |  |
| 10-052 | 碎砖、耐火砖 | 千块 | 1.5 |  |
| 10-053 | 水泥脊瓦、保温瓦、水泥瓦 | 千块 | 5.0 |  |
| 10-054 | 保温瓦（管线） | m | 8.0 |  |
| 10-055 | 石棉瓦、石棉脊瓦 | 千块 | 3.8 |  |
| 10-056 | 石灰、石膏 | Kg | 3.0 |  |
| 10-057 | 砂（砾）、石屑、（粉、渣）、炉（矿）渣 | Kg | 5.0 |  |
| 10-058 | 片石 | m3 | 2.0 |  |
| 10-059 | 抛填片石 | m3 | 8.0 |  |
| 10-060 | 块石、料石、石板 | m3 | 1.0 |  |

抄送：集团公司领导，三总师副职、各部门。

中铁六局集团有限公司办公室             2014年10月14日印发